(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

5 veebruar 2003.a.

TOODE:            Kinnituslint viie auguga

PRODUCT:        Five – hole fastening band

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                  Mõõtemasinad      P-0,5        (mõõtetäpsus: ±  0,01 kN)

ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  0,05 kN)

Measuring instrument:     Measuring machines   P-0,5       (measurement accuracy: ±0,01kN)

ZD 10/90 (measurement accuracy: ±0,05 kN)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference (10 m) | Kood Reference (25 m) | Mõõt Size | b mm | s mm | D mm | d mm | a mm | Purunemisjõud Breaking load, kN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 030630 | 030610 | 12 x 0,55 | 12 | 0,55 | 6,1 | 3,2 | 12 | 1,1 |
| 030631 | 030611 | 12 x 0,75 | 12 | 0,75 | 6,1 | 3,2 | 12 | 1,2 |
| 030618 | 030598 | 20 x 0,55 | 20 | 0,55 | 8,5 | 3,3 | 16 | 1,9 |
| 030624 | 030604 | 20 x 0,75 | 20 | 0,75 | 8,5 | 3,3 | 16 | 2,5 |
| 030627 | 030605 | 20 x 1,0 | 20 | 1,0 | 8,5 | 3,3 | 16 | 3,9 |
| 030628 | 030608 | 25 x 0,75 | 25 | 0,75 | 8,6 | 3,3 | 16 | 4,4 |
| 030629 | 030609 | 25 x 1,0 | 25 | 1,0 | 8,6 | 3,3 | 16 | 6,2* |

* Mõõtemasin ZD 10/90

Measuring machine ZD 10/90

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor