KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

05 juuli 2011.a.

TOODE:            Kaksik-toruklamber

PRODUCT         Double pipeholder

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  10 N)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ±10 N)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d, mm) | B x s | S | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Fy | Fx | Fy | Fx |
| 022002 | 12 mm | 12 | 20 x 2,0 | M6x16 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022004 | 15 mm | 15 | 20 x 2,0 | M6x16 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022006 | DN 10 | 17 | 20 x 2,0 | M6x16 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022008 | DN 15 | 21 | 20 x 2,0 | M6x16 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022010 | DN 20 | 27 | 20 x 2,5 | M6x16 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022012 | DN 25 | 34 | 20 x 2,5 | M6x20 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022014 | DN 32 | 42 | 20 x 3,0 | M6x20 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022016 | DN 40 | 48 | 20 x 3,0 | M6x20 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 022018 | DN 50 | 60 | 20 x 3,0 | M6x20 | 1000 | 600 | 330 | 200 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor