(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

02 detsember 2002.a.

TOODE:            Toruklamber  RSD

PRODUCT         Pipe fastener RSD

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  0,1 kN)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ±0,1 kN)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d mm) | B x s | G | S | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 032040 | 12mm | 12-15 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032042 | 3/8″ | 15-20 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032044 | 1/2″ | 20-25 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032046 | 3/4″ | 25-30 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032047 | 1″ | 33-37 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032048 | 1″ | 33-37 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032049 | 1 1/4″ | 42-46 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032050 | 1 1/4″ | 42-46 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032051 | 1 1/2″ | 47-52 | 20 x 1,5 | M8/M10 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032052 | 1 1/2″ | 47-52 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 032053 | 54mm | 54-58 | 20 x 1,5 | M8 | M5x18 | 3700 | 1200 |
| 032054 | 2″ | 59-63 | 25 x 2,0 | M8 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032055 | 2″ | 59-63 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032056 | 2 1/2″ | 73-77 | 25 x 2,0 | M8 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032057 | 2 1/2″ | 73-77 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032058 | 3″ | 88-90 | 25 x 2,0 | M8 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032059 | 3″ | 88-90 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 032060 | 4″ | 108-114 | 25 x 2,0 | M8 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032065 | 4″ | 108-114 | 25 x 2,0 | M8/M10 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032067 | 4″ | 108-114 | 25 x 2,0 | M10 | M6x30 | 4600 | 1500 |
| 032061 | 125mm | 124-130 | 25 x 2,5 | M10 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 032062 | 5″ | 137-142 | 25 x 2,5 | M10 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 032063 | 160mm | 159-162 | 30 x 2,5 | M10 | M8x40 | 6100 | 2000 |
| 032064 | 6″ | 164-169 | 30 x 2,5 | M10 | M8x40 | 6100 | 2000 |
| 032066 | 8″ | 217-224 | 30 x 3,0 | M12 | M8x40 | 7900 | 2600 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor