(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

20 jaanuar 2003.a.

TOODE:            Toruklamber kruviga

PRODUCT         Pipeholder with a screw

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90 (mõõtetäpsus: ±  15 N)

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90 (measurement accuracy: ±15N)

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d mm) | B x s | S | G | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Fy | Fx | Fy | Fx |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 020104 | DN 10 | 17 | 20 x 2,0 | M6x20 | 6x45 | 1100 | 660 | 360 | 220 |
| 020106 | DN 15 | 21 | 20 x 2,0 | M6x20 | 6x45 | 1100 | 660 | 360 | 220 |
| 020108 | DN 20 | 27 | 20 x 2,5 | M6x20 | 6x45 | 1100 | 660 | 360 | 220 |
| 020110 | DN 25 | 34 | 20 x 2,5 | M6x20 | 8x60 | 1100 | 660 | 360 | 220 |
| 020113 | DN 32 | 42 | 20 x 3,0 | M6x20 | 8x60 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 020115 | DN 40 | 48 | 20 x 3,0 | M6x20 | 8x60 | 1000 | 600 | 330 | 200 |
| 020117 | DN 50 | 60 | 20 x 3,0 | M6x20 | 8x60 | 1000 | 600 | 330 | 200 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor