(

KATSETUSTE PROTOKOLL

TEST  REPORT

K017 (EVS-EN ISO/IEC 17025)

14 veebruar 2003.a.

TOODE:            Tööstuslik toruklamber TRS

PRODUCT         Industrial pipefastener TRS

Katsetuste eesmärk:         Purunemisjõu määramine

The purpose of tests:           Measuring of breaking load

Mõõtevahend:                          Mõõtemasin ZD 10/90

Measuring instrument:            Measuring machine ZD 10/90

Katsetuste tulemused:

Results of tests:

| Kood Reference | Mõõt Size | Toru mõõt Pipe size (d mm) | Muhv Muff G | B x s (mm) | Kruvi / polt Screw / bolt S | Purunemisjõud Breaking load, N | Ohutu jõud Safe load, N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 034002 | 3/8″ | 14-18 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034004 | 1/2″ | 20-25 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034006 | 3/4″ | 26-30 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034008 | 1″ | 31-38 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034009 | 1″ | 31-38 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034010 | 1 1/4″ | 40-47 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034011 | 1 1/4″ | 40-47 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034012 | 1 1/2″ | 46-52 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034013 | 1 1/2″ | 46-52 | 3/8″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 5500 | 1800 |
| 034014 | 2″ | 58-63 | 1/2″ | 20 x 2,0 | M5x18 | 4600 | 1500 |
| 034016 | 2 1/2″ | 72-80 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034017 | 2 1/2″ | 72-80 | 1/2″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034018 | 3″ | 81-90 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034019 | 3″ | 81-90 | 1/2″ | 25 x 2,5 | M6x20 | 4600 | 1500 |
| 034020 | 4″ | 110-115 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 034021 | 4″ | 110-115 | 1/2″ | 25 x 2,5 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 034022 | 5″ | 135-140 | 3/4″ | 25 x 2,5 | M6x30 | 6100 | 2000 |
| 034024 | 6″ | 159-170 | 3/4″ | 30 x 3,0 | M8x40 | 7900 | 2600 |
| 034025 | 6″ | 159-170 | 1/2″ | 30 x 3,0 | M8x40 | 7900 | 2600 |
| 034026 | 8″ | 217-224 | 3/4″ | 30 x 3,0 | M8x40 | 7900 | 2600 |

# Text boxes

Katse- ja

kalibreerimislabor